3.3  70.000 - 70.500 MHz Bandplan (Davos 2005)

Powyższe tablice pobrano z "VHF_Handbook_V5_11.pdf"

IIc			BAND PLANY UKF Regionu 1 IARU

(Na konferencji w San Marino powołano specjalne podkomisje, które pracowały nad opracowaniem zmian w band planie UKF (VHF/UHF/Microwave) i starannie rozpatrzyły 31 wniosków kierując się zasadą podaną w IIa. p2. Przyjęty Band plan UKF jest kompromisem między rosnącymi potrzebami a stabilnością wcześniejszych ustaleń. Poniżej podane jest tłumaczenie oficjalnego tekstu przyjętego na Konferencji w San Marino 2002 uzupełnione zmianami wprowadzonymi na Konferencji w Wiedniu 2004 a następnie w Davos 2005)

Na kolejnych stronach są przedstawione oficjalne band plany Regionu 1 IARU aktualnie obowiązujące dla pasm 50MHz, 70MHz, 145MHz, 435MHz i pasm mikrofalowych. Zgodnie z polityką podaną w rozdziale IIa, punkt 2, podczas kolejnej Konferencji 1 Regionu, IARU odbywających się co trzy lata, dokonane zostały starannie rozważone zmiany i/lub dodatki.

Na konferencji Regionu 1 IARU w Cefalu (1984) został przyjęty band plan 50MHz dla stosowania w tej części europejskiej 1 Regionu, w której amatorzy uzyskali alokację (przeznaczenie) częstotliwości lub dopuszczenie w paśmie 50MHz. Ponieważ znaczna liczba krajów w europejskiej części Regionu 1 otrzymała lub oczekiwała uzyskanie takiej alokacji w końcu 1989r, na Konferencji 1 Regionu IARU w Torremolinos (1990) została przyjęta pierwsza wersja oficjalnego band planu 1 Regionu IARU dla stosowania w tej części Regionu 1, gdzie alokacja 50MHz nie przekraczała 52.000MHz.

Na Konferencji Regionu 1 IARU w Tel Aviv (1996) band plan został nieco zmieniony celem uwzględnienia praktycznych doświadczeń.

Na konferencji Regionu 1 IARU w San Marino (2002) stwierdzono, że znacząca liczba krajów DXCC  (np. EI, G, GD, GI, GJ, GM,GU, GW, S5, ZB, ZS, 5B4, ZC4) otrzymała dostęp do pasma 70MHz i  postanowiono dodać band plan dla tego pasma  (w oparciu o plan RSGB) do band planu 1 Regionu.

Odnośnie band planu satelitów amatorskich na konferencji Regionu 1 IARU w Warszawie (1975) postanowiono:

że Region 1 IARU przyjmuje band plan zalecany przez sponsorów każdego systemu satelity, np. przez AMSAT dla OSCAR-7, lecz także informuje sponsorów, że takie band – plany muszą być proste i że w opinii Regionu 1 IARU w każdym przypadku powinno być zrobione zastrzeżenie dla oddzielenia telegrafii od telefonii.

Aktualnie obowiązujący band plan satelitarny, wraz z pewnymi danymi o satelitach amatorskich można znaleźć w rozdziale VII.

Pojawienie się załogowych stacji kosmicznych ze stacjami amatorskimi na pokładzie spowodowało ustanowienie częstotliwości kanałów NBFM. W Wiedniu 1995 została wprowadzona dawna para częstotliwości 145.200/145.800MHz.

Na różnych Konferencjach Regionu 1 IARU przyjęto/potwierdzano następujące ogólne zalecenia dotyczące promocji band planów.

a.	VHF Managerowie powinni zapewnić maksymalne opublikowanie przyjętych band planów. Mając na uwadze wielu nowicjuszy, wskazane jest regularne powtarzanie publikacji band planów.

b.	Organizacje członkowskie, a w szczególności ich VHF Managerowie lub Komitety VHF powinny silnie wymagać stosowanie się do przyjętych band planów przez wszystkich amatorów UKF'owców w ich kraju.

W dalej podanych band planach  stwierdza się, że w wielu pasmach zastosowanie modów wąskopasmowych jest zupełnie podobne i jest modelowane na planach dla pasma 145MHz, które istniały już przed Konferencją w Tel Aviv (1996). Wąskopasmowe części wyższych pasm są następujące:

432	-	434	MHz

1296	-	1298	MHz

2320	-	2322	MHz	alternatywnie 2304 – 2306 lub 2308 – 2310MHz

3400	-	3402	MHz

5668	-	5670	MHz

5760	-	5762	MHz

10'368	-	10'370	MHz alternatywnie 10450 – 10452MHz

24'048 	-	24'050	MHz

24'192	-	24'194	MHz do 31.12.2003 (SM 2002)

47'000	-	47'002	MHz

77'500	-	77'501	MHz od 1.1.2004 (SM 2002)

122'250	-	122'251	MHz od 1.1.2004 (SM 2002)

134'000	-	134'001	MHz od 1.1.2004 (SM 2002)

248'000 	-	248'001	MHz od 1.1.2004 (SM 2002).

Uwaga: Ponieważ nie oczekuje się, że system przemienników NBFM będzie uruchamiany na pasmach mikrofalowych powyżej 77GHz, wąskopasmowy (NB) segment w tych pasmach jest ograniczony do 1MHz.

Na konferencji w San Marino (SM) zdecydowano zmienić podstawę układania band planów.

Do  tej pory band plan posiadał dwie kolumny (plus kolumnę dla segmentów częstotliwości):

| IARU Region 1 bandplan | Sposób wykorzystania (Usage) |
| --- | --- |

Przeznaczenie lewej kolumny objaśnia się samo. Prawa kolumna zawiera  częstotliwości spotkań/wywoławcze i modów komunikacji, uzgodnione w praktyce przez  UKF'owców.  Częstotliwości  te nie stanowią części przyjętego  band planu Regionu 1 IARU i chociaż w normalnym duchu amatorskim inni operatorzy powinni zwracać uwagę na te uzgodnienia, nie można jednak rościć sobie praw do tych częstotliwości, które są podane w prawej kolumnie.

Konferencja w San Marino postanowiła rozpocząć zmianę tego zaczynając od pasma 50MHz i 145MHz. Następne pasma są tematem na przyszłość.

W tym nowym planie występują trzy kolumny:

| Maksymalna szerokość pasma | Mod | Sposób wykorzystania (Usage) |
| --- | --- | --- |

Maksymalna szerokość pasma określa maksymalną szerokość widma (punkt –6dB) wszystkich emisji dopuszczonych w danym segmencie. Mod wskazuje metody modulacji (np. telegrafia, telefonia, MGM itd.) dopuszczone w tym segmencie. M(achine) G(enerated) M(ode) oznacza te mody transmisji, które polegają całkowicie na przetwarzaniu komputerowym, takie jak RTTY, AMTOR, PSK31, FSK441 i temu podobne. Kolumna "usage" podaje główny sposób użytkowania segmentu (niekiedy zależne od kraju). W przypadku gdy tylko jedno zastosowanie jest  dopuszczalne, dodawane jest słowo "exclusive – wyłącznie".

Alokacja segmentów  częstotliwości dla różnych modów pracy  w band planie Regionu 1 IARU związana jest z następującym warunkiem:

Alokacja sub-pasm w band planie Regionu 1 IARU pozwala wskazanej kategorii użytkowników wykorzystywać każdą częstotliwość w ramach tego sub-pasma, zastrzegając, że  żadna istotna energia nie będzie wychodziła poza sub-pasmo. Dlatego użytkownicy muszą brać pod uwagę szerokość pasma swoich wstęg bocznych przy wybieraniu częstotliwości pracy. (de Haan 1993).

NOTY DO BAND PLANU 144 – 146 MHz

1.		BAND PLAN REGIONU 1 IARU

Poniższe noty są częścią oficjalnie przyjętego band planu Regionu 1 IARU, i wszystkie stowarzyszenia członkowskie powinny silnie popierać stosowanie się do zaleceń zrobionych w tych notach.

1.1		Ogólnie

i.	W Europie nie powinna być dopuszczona praca żadnych kanałów wejściowych lub wyjściowych telefonicznych przemienników  między 144,000 i 144,794MHz.

ii.	Z wyjątkiem części pasma przeznaczonego dla Amatorskiej Służby Satelitarnej i  transponderów liniowych nie jest dopuszczalne stosowanie częstotliwości wejściowych lub wyjściowych w paśmie 145MHz dla przemienników z wejściem lub wyjściem na innych pasmach amatorskich (Miskolc-Tapolca 1978, San Marino 2002).

iii.	Żadne sieci Packet Radio nie będą używane w paśmie 145MHz (Rewizja Lillehammer 1999)

Uznaje się, że w niektórych częściach Regionu 1 wprowadzenie packet-radio może wymagać stosowania dla dostępu do sieci częstotliwości w paśmie 144 – 146MHz przez ograniczony czas (Düsseldorf 1989)

Nota.	Część Regionu 1 oznacza te części z małą liczbą amatorów i/lub te które znajdują się na peryferiach Regionu, gdzie wyjątek może być tolerowany jeśli on nie zakłóca normalnego korzystania z pasma na terenach gdzie jest większy nacisk na dostępność do pasma. W pozostałych częściach Regionu drugi ustęp tego odnośnika nigdy nie powinien być wykorzystywany dla usprawiedliwienia ignorowania pierwszego ustępu przez jakiś czas.

iv.	Radiolatarnie (bikony), niezależnie od ich ERP mają być sytuowane w części bikonowej pasma.

1.2	Odnośniki

a.	Telegrafia jest dozwolona na całym paśmie, lecz wskazane jest aby nie była stosowana w segmencie bikonowym; wyłącznie telegraficznym segmentem jest 144,000 – 144,135MHz.

b.	W ramach Regionu 1 IARU częstotliwości bikonów z ERP ponad 50W są koordynowane przez Koordynatora IARU Region 1; częstotliwości dla bikonów z ERP 10W lub więcej powinny być komunikowane do Koordynatora Bikonów (patrz rozdział IX).

c.	Techniczne standardy dla NBFM i przemienników są w rozdziale VIb.

Jeśli występuje realna potrzeba korzystania z większej liczby kanałów przemiennikowych (patrz rozdział VIIIa) to zaleca się rozważenie przez Stowarzyszenie lub Grupę Przemiennikową ustawienia systemu przemiennikowego na wyższych pasmach.

Dalej w tej sprawie przyjęto w De Haan (1993) następujące zalecenie:

Dla przemienników FM i pracy simpleksowej w paśmie 144 –146MHz  IARU Region 1 zmienia system odstępu kanałowego na oryginalny 12,5kHz. Następnie w Tel Aviv, 1996 zdecydowano, że stowarzyszenia powinny popierać stosowanie standardu odstępu między-kanałowego 12,5kHz dla kanałów NBFM dla lepszego wykorzystania systemu 12,5kHz.

Numeracja telefonicznych kanałów NBFM jest w załączniku 2 w tym rozdziale.

d.	Ustalone częstotliwości simpleksowe w kanałach wyjściowych przemienników mogą być zatrzymane.

e.	Ze względu  na aspekty społeczne amatorskiej aktywności satelitarnej zdecydowano na konferencji IARU Region 1 w Miskolc-Tapolca (1978), że

i)	AMSAT ma dopuszczone stosowanie segmentu 145,8 – 146,0MHz dla działania satelitów amatorskich

ii)	Decyzja ta została potwierdzona na Konferencji IARU Region 1 w Brighton (1981).

iii)	patrz także odnośnik p.

f.	Żadna bezobsługowa stacja nie może wykorzystywać segmentu wszystkich modów (All mode) z wyjątkiem transponderów liniowych (Tel Aviv 1996, San Marino 2002).

g.	Zwraca się uwagę na rozdział 1.1 punkt iii noty do niniejszego band planu.

h.	Stacje sieciowe Packet Radio powinny pracować tylko w części pasma 145MHz przeznaczonego dla Komunikacji Cyfrowej i są dopuszczone tylko na czas ograniczony. Takie stacje sieciowe powinny mieć także port dostępu na innych pasmach UKF i nie powinny stosować pasma 145 MHz dla przesyłania dalszego (forward) do innych stacji sieci. Ze względu na ograniczenie czasowe nie zachęca się do tworzenia nowych stacji sieciowych (De Haan, 1993).

Bezobsługowe stacje packet radio są dopuszczone tylko w segmencie 144.800-144,990MHz. Poza tym segmentem poziom sygnału wytwarzanego przez te stacje nie powinien być większy niż 60dB poniżej poziomu nośnej (mierzone przy szerokości pasma 12kHz). Wszystkie inne stacje bezobsługowe packet radio i punkty z dostępem cyfrowym muszą zakończyć działanie nie później niż 31 grudnia 1997r (Tel Aviv 1996).

2.	SPOSÓB WYKORZYSTANIA (usage)

Poniższe odnośniki dotyczą kolumny "usage" w band planie. Jak to już wyjaśniono we wprowadzeniu do rozdziału IIc, w duchu prawdziwego amatorstwa operatorzy powinni zwrócić uwagę na te uzgodnienia, które są zrobione dla wygody operatorskiej, lecz z zapisów podanych w kolumnie "usage" i poniższych notach nie można wyprowadzać prawa do rezerwowanych częstotliwości.

Na spotkaniu Komitetu UKF w Wiedniu, w marcu 1992 przyjęto następujące zalecenia:

Stowarzyszenia powinny opublikować wykorzystanie 144,140 – 144,160MHz jako alternatywa dla pracy EME. Wyniki takiej próby powinny być monitorowane w celu włączenia tego segmentu do wykorzystywania jako alternatywna dla EME jeśli wyniki będą pomyślne.

2.1		Odnośniki

m.	Patrz procedury podane w rozdziale Vb.

n.	Należy rozreklamować wykorzystywanie 144,600MHz przez stacje RTTY, dla utrzymania tej częstotliwości wolnej od innych łączności.

p.	Dla komunikacji głosowej NBFM ze stacjami specjalnymi, jak z załogą stacji kosmicznej zaleca się stosowanie 145,200MHz dla pracy simpleksowej lub 145,200/145,800 dla pracy z rozdzieleniem (split) kanałów  (Wiedeń 1995/ Tel Aviv 1996).

UWAGI DO BANDPLANU 430 – 440 MHz przyjęte w Davos 2005

1. BANDPLAN IARU REGION 1

Następujące uwagi są częścią oficjalnie przyjętego bandplanu IARU Regionu 1 i wszystkie organizacje członkowskie powinny zdecydowanie zachęcać do stosowania się do rekomendacji zawartych w tych uwagach.

1.1		Ogólnie

i.	W Europie żadne wejście lub wyjście kanału przemiennika fonicznego nie jest dopuszczone do pracy między 432 i 433 MHz. (Od 1-1-2004 częstotliwości te są między 432.000 i 432.600 MHz)

ii.	Bikony, niezależnie od ich mocy ERP, mają być umieszczane w ekskluzywnej części bikonowej pasma.

iii.	Kanały foniczne FM i przemienników są wymienione w sekcji VIb.

1.2		Odnośniki

a.	Telegrafia jest dozwolona w całym, wąskim paśmie części DX-owej pasma . Telegrafia ekskluzywnie jest między 432.000 i 432.100 MHz. Jednakże w tym segmencie można stosować także PSK31

b.	W ramach Regionu 1 częstotliwości bikonów z ERP ponad 50 W są koordynowane przez Koordynatora Bikonów IARU Region 1 (patrz sekcja IX)

c.      i.	Operatorzy ATV  powinni być zachęcani do korzystania z przeznaczonych częstotliwości mikrofalowych, lecz mogą nadal korzystać z pasma 430 MHz, tam gdzie to jest dopuszczone przepisami krajowymi. W przypadku interferencji między ATV i Amatorską Służbą Satelitarną, priorytet uzyskuje Służba Satelitarna.

ii.	Transmisja ATV w paśmie 435 MHz powinna mieć miejsce w segmencie 434.000 do 440.000 MHz. Nośna wideo powinna być poniżej 434.500 MHz lub powyżej 438.500 MHz. Organizacje krajowe powinny dać wytyczne swoim członkom na temat konkretnych częstotliwości jakie mają być używane z uwzględnieniem interesów innych użytkowników. W segmencie 434.000 – 440.000 praca ATV jest dopuszczona z przekroczeniem maksymalnej szerokości pasma podanej dla różnych sub-segmentów, na które segment 434.000 – 440.000 jest podzielony.

d.	Słowa "Subregionalne planowanie pasma",  występujące w band-planach VHF/UHF/Mikrofale IARU Region 1 mają następujące znaczenie:

W pasmach i sub-pasmach niedostępnych w całym Regionie 1, planowanie pasma powinno być koordynowane na bazie subregionalnej między krajami, gdzie takie pasma i sub-pasma są przeznaczone dla Służby Amatorskiej.  Słowa "planowanie krajowe" odnosi się do pasm/segmentów, które są dostępne tylko w pojedynczym kraju (takie jak 70 MHz) lub w  kilku znacznie odległych krajach. (Torremolinos 1990)

e.	Na Konferencji IARU Region 1 w Torremolinos (1990) pasmo wyjściowe  dla transponderów liniowych zostało rozszerzone od 432.700 do 432.800 MHz pod następującym warunkiem:

Przewidziane dla RTTY (ASK/PSK) wykorzystanie 432.600 MHz i dla FAX 432.700 MHz powinno być uwzględniane przy instalowaniu transponderów liniowych, które wykorzystują tę częstotliwość.

2.	Sposób wykorzystywania (usage)

Poniższe odnośniki dotyczą kolumny "usage" w band planie. Jak to już wyjaśniono we wprowadzeniu do sekcji IIc, w duchu prawdziwego amatorstwa operatorzy powinni zwrócić uwagę na te uzgodnienia, które są zrobione dla wygody operatorskiej, lecz z zapisów podanych w kolumnie "usage" i poniższych notach, nie można wyprowadzać prawa do rezerwowanych częstotliwości, z wyjątkiem gdy jest zaznaczone  "wyłączne – exclusive".

2.1		Ogólnie

usunięte  (dotyczyło częstotliwości dla łączności lokalnych –ważne było do końca 2003)

2.2		Odnośniki

f.	Już od dawna stosowany system przemienników z szerokim rozstawieniem jak w HB/DL/OE  jest wartościowym, ze względu na lepsze wykorzystywanie całego pasma. Dlatego IARU Region 1 aprobuje ten system. Dotyczy to także francuskiego systemu przemienników, przyjętego także przez Holandię i Belgię, który IARU Region 1 ocenia jako skuteczny sposób dla wypełnienia dotychczas nieużywanej części pasma.

Numerowanie kanałów telefonicznych NBFM podane jest w załączniku 2 w tej sekcji.

g.	W kolumnie sposobów wykorzystywania (usage) band planu 435 MHz następujące segmenty częstotliwości są przeznaczone dla komunikacji cyfrowej:

i)	430,544 – 430,931MHz  Rozszerzenie wejścia systemu przemiennikowego  7,6MHz dla 										komunikacji cyfrowej

437,194 – 438,531MHz  Kanały wyjściowe dla powyższego

ii)	433,619 – 433,781MHz

438,019 – 438,181MHz

iii)	430,394 – 430,581MHz Dla łączy (linków) komunikacji cyfrowej

439,794 – 439.981MHz Dla łączy (linków) komunikacji cyfrowej.

Mając na uwadze przeznaczenia (alokacje) pasma dla Służby Amatorskiej przez administracje krajowe, interesy innych użytkowników, możliwość interferencji np. ze strony ISM, należy stosować specjalne techniki cyfrowe, lub systemy i należy dokonywać sub-regionalnego lub krajowego wyboru w powyższych segmentach.

h.	W tych krajach, gdzie 433,619 – 433,781 jest jedynym segmentem pasma 435 MHz, dostępnym dla komunikacji cyfrowej, nie powinny być stosowane techniki modulacji wymagające separacji kanałów ponad 25 kHz. Jeśli różne lub niekompatybilne wykorzystywanie tej części widma częstotliwości jest rozpatrywane w krajach sąsiednich, to ich zastosowanie powinno być koordynowane pomiędzy krajami, których to dotyczy, celem uniknięcia szkodliwych interferencji.

i.	Na bazie dopuszczenia czasowego, w tych krajach gdzie 433,619 – 433,781 MHz jest jedynym segmentem pasma 435 MHz dostępnym dla komunikacji cyfrowej:

1.	Dla komunikacji cyfrowej mogą być stosowane kanały z częstotliwościami środkowymi: 432,500,  432,525,  432,550,  432,575,  434,450,  434,475,  434,500,  434,525, 434,550,  434,575 MHz

2.	Wykorzystanie tych kanałów nie może interferować z transponderami liniowymi.

3.	Techniki modulacji wymagające separacji kanałów przekraczającej 25kHz nie mogą być w tych kanałach stosowane. (De Haan, 1993)

j.	Na Konferencji IARU Region 1 w Torremolinos (1990) przyjęto następujące zalecenie odnośnie segmentów dla przemienników i łączy (linków) podanych w odnośniku g:

Dla przemienników/linków instalowanych w odległości do 150 km od granicy państwowej, organizacje członkowskie powinny koordynować alokacje częstotliwości i dane techniczne (system) z organizacjami członkowskimi w krajach sąsiednich. Szczególną uwagę należy zwracać na zwykłą dobrą praktykę stosowania anten kierunkowych i minimalnej potrzebnej mocy.

Uzgodnienie takie jest także ważne dla wszelkich eksperymentów linkowych przeprowadzanych na kanałach wielo-modalnych w segmencie 438,544 – 438,631 MHz (De Haan, 1993).

k.	Te wielo-modalne kanały mają być stosowane dla eksperymentowania z nowymi technikami transmisji (de Haan, 1993)

l.	W UK dopuszczalne jest stosowanie przemienników mowy małej mocy w kanałach przemienników cyfrowych w segmencie 438,419-438,581. W razie potrzeby, częstotliwości będą koordynowane z krajami sąsiednimi (De Haan, 1993).

m.	Eksperymenty stosujące mody cyfrowe szerokopasmowe mogą mieć miejsce w paśmie 435 MHz w tych krajach, które mają pełną 10 MHz alokację. Eksperymenty te powinny być robione w sekcji wielo-modalnej wokół częstotliwości 434 MHz, przy stosowaniu polaryzacji poziomej i minimalnej koniecznej mocy. W eksperymentach tych dopuszcza się przekraczanie maksymalnej szerokości wstęgi pokazanej w band-planie. (Tel Aviv 1996).

(Komentarz: 	Pasmo 435 MHz jest zasiedlone wieloma innymi użytkownikami poza Służbą Amatorską. Obrona tego pasma polega między innymi na bardziej intensywnym jego zagospodarowywaniu i użytkowaniu  przez amatorów w tym dla łączności satelitarnych.)

UWAGI DO BAND PLANU 1240 – 1300MHz (Davos 2005)

1.		BAND PLAN REGIONU 1 IARU

Poniższe uwagi są częścią oficjalnie przyjętego band planu Regionu 1 IARU podczas konferencji w Noordwijkerhout (1987) i wszystkie stowarzyszenia członkowskie powinny silnie popierać stosowanie się do zaleceń zrobionych w tych notach. Parametry dla FM podane są w sekcji VIb.

1.1	Odnośniki

a.	Skasowany (Dotyczył telegrafii )

b.	W ramach IARU Region 1 częstotliwości bikonów z ERP ponad 50W są koordynowane przez Koordynatora Bikonów IARU Region 1 (patrz sekcja IX.)

c.	W krajach, w których segment 1298-1300 MHz nie  jest przeznaczony  dla Służby Amatorskiej (np. Włochy) można wykorzystywać segment simpleksowy FM dla komunikacji cyfrowej.

d.	Szerokości pasma (granice) według przepisów krajowych.

2.	SPOSÓB WYKORZYSTANIA (usage)

Poniższe odnośniki dotyczą kolumny "usage" w band planie. Jak to już wyjaśniono we wprowadzeniu do sekcji IIc, w duchu prawdziwego amatorstwa operatorzy powinni zwrócić uwagę na te uzgodnienia, które są zrobione dla wygody operatorskiej, lecz z zapisów podanych w kolumnie "usage" i poniższych notach nie można wyprowadzać prawa do rezerwowanych częstotliwości.

2.1		Ogólnie

Podczas zawodów i otwarcia pasma lokalne łączności, stosujące mody wąskopasmowe powinny być prowadzone pomiędzy 1296,500 – 1296,800 MHz.

(Komentarz: 	Pasmo 23 cm jest poważnie zagrożone planowanym systemem Galileo, będącym europejską wersją GPS, którego jeden z podsystemów obejmuje amatorskie pasmo 23 cm. Istnieje obawa zakłócania przez amatorów pracy Galileo i odwrotnie, wzrost poziomu interferencji. Obrona polega na zwiększeniu amatorskiej aktywności: przemienniki, ATV itd.)

Opracował

UKF Manager PZK

Zdzisław Bieńkowski, SP6LB

M:\ Bandplany\ Tablice Bandplanu UKF po Davos (731 kB)

3.IX.2007